## Slide 1: Заглавие: Кеш и виртуална памет. Защита и йерархия. - Практическа симулация и анализ на производителността
Виртуализация, управление на паметта и йерархични нива при рингова защита.

## Slide 2: Съдържание
Увод
2. Въведение в терията
3. Инструменти
  Micro-benchmark: C++ (GCC -O2) – за натоварване на паметта.
  Simulator: Python 3 (Modular design) – за моделиране на логиката.
  Profiling: Valgrind (Cachegrind) & Perf – за валидация.
4. Архитектура на Симулатора
Логика: Trace -> TLB -> Page Table -> Cache.
Python Implementation:
  TLB.lookup(vpage): LRU кеш с фиксирани записи
  PageTable: Симулация на мапинг и Page Faults (Demand Paging).
  Cache.access(paddr): Set-associative (4-way/8-way) с LRU.
5. Експериментът: Micro-benchmark
Code Logic (C++): stride_scan.cpp.
  Реализира обхождане с променлива стъпка (stride).
  Snippet: for (int i = 0; i < elems; i += stride) { array[i]++; }
Цел: Да се "счупи" пространствената локалност чрез увеличаване на stride.
6. Заключение

## Slide 3: Увод
В тази презентация ще разгледаме ключовите механизми за управление на паметта — кеш (L1/L2/L3), виртуална памет и защита — и тяхната роля за производителността и сигурността на съвременните системи. Целта на проекта е да разработим симулатор и да анализираме експериментално поведението на различни кеш политики и стратегии за управление на виртуалната памет, като сравним симулационните резултати с реални измервания. В края ще представим изводи и препоръки за оптимизация, фокусирани върху намаляване на латентността и повишаване на ефективността.

## Slide 4: Теория за въведение
Кеш-памет — Йерархия и Организация
1. Основни единици и Йерархия
Кеш-линия (Cache Line): Фундаменталната единица за трансфер на данни. Стандартният размер в съвременните архитектури е 64 байта.
Принцип на локалност: Механизмът разчита на това, че ако се достъпи един байт, вероятно скоро ще се достъпят и съседните му.
Разделение I/D: L1 кешът е разделен на L1i (инструкции) и L1d (данни) за елиминиране на конфликти и паралелен достъп.
2. Блокова алокация (Къде отиват данните?)
Direct Mapped: Всеки блок има само едно възможно място (бързо, но с много конфликти).
Fully Associative: Блокът може да е навсякъде (гъвкаво, но бавно за търсене).
Set Associative (Множествено асоциативна): Компромисен и най-разпространен подход (2-way, 4-way, 8-way). Балансира производителност и сложност.
3. Политики за замяна (Кой си тръгва?)
LRU (Least Recently Used): Заменя най-отдавна използваната линия. Най-ефективна за L1/L2, но сложна за реализация.
FIFO/Random: По-прости алтернативи, използвани там, където скоростта е по-важна от точността на предсказанието.

## Slide 5
Виртуална памет, Защита и Виртуализация
1. Виртуална памет и Странициране
PTE (Page Table Entry): Съдържа физическия адрес и контролни битове:
  Present bit: Дали страницата е в RAM (ако не е -> Page Fault).
  Dirty bit: Дали страницата е модифицирана (нужен ли е запис на диск?).
  Accessed bit: Помага на LRU алгоритъма да следи активността.
Swap: Разширява паметта чрез диска. Прекомерното използване води до "Thrashing".
2. TLB (Translation Lookaside Buffer)
Роля: Хардуерен кеш за преводите "Виртуален -> Физически адрес". Критичен за латентността.
Проблем: При многоядрени системи се налага TLB Shootdown (синхронизация между ядрата), което е скъпа операция.
3. Защита и Виртуализация
Protection Rings: Ring 0 (Ядро) vs Ring 3 (Потребител). U/S битът в PTE контролира достъпа.
Виртуализация:
  Shadow Page Tables: Стара софтуерна техника (бавно).
  EPT/NPT: Модерна хардуерна транслация на две нива (Guest -> Host Physical), стандарт за KVM/VMware.

## Slide 6: Инструменти
1. Операционна среда и Компилация
Ubuntu (WSL2): Linux среда върху Windows за директен достъп до системните броячи.
GCC / G++: Компилация на C++ бенчмарка с оптимизации за native архитектурата.
Код :
# Проверка на средата (Kernel версия и CPU инфо)
$ uname -r
$ lscpu | grep "Model name"
# Компилация на micro-benchmark (stride_scan.cpp)
# Флаг -O2: Оптимизация за скорост
# Флаг -march=native: Използване на инструкциите на конкретния CPU
$ g++ -O2 -march=native -o stride_scan stride_scan.cpp
Цел: Осигуряване на възпроизводимост и точност чрез комбинация от симулация (Python) и хардуерно профилиране (C++/Perf).

## Slide 7
2. Профилиране и Валидация (Hardware & Sim)
Linux perf: Чете хардуерните броячи (PMU) за реални данни (цикли, пропуски, page faults).
Valgrind (Cachegrind): Симулира кеш йерархията, за да потвърди дали бенчмаркът работи коректно.
Код: # Perf: Събиране на хардуерни събития
$ sudo perf stat -e cycles,instructions,cache-misses,page-faults \
./stride_scan 262144 64 5
# Valgrind: Детайлна симулация на L1/LL кеш
$ valgrind --tool=cachegrind --branch-sim=yes ./stride_scan 262144 64 5
3. Анализ на данни и Симулатор
Python 3 (NumPy, Pandas, Matplotlib): Обработка на CSV резултатите и генериране на графики.
Git: Контрол на версиите.
Код: # Инсталиране на необходимите библиотеки
$ pip install numpy pandas matplotlib
# Стартиране на нашия Python симулатор
$ python3 sim.py --trace traces/stride_64.trace --l1_size 32768
# Генериране на сравнителни графики
$ python3 plot_results.py --input results.csv

## Slide 8: Обобщено - Инструкции за компилиране и пускане
1. Обновяване и основни инструменти
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y build-essential git nano
2. Инсталиране на Perf (WSL2 fix) и Valgrind
sudo apt install -y linux-tools-common linux-tools-generic linux-tools-$(uname -r)
sudo apt install -y valgrind
3. Подготовка на Python среда (Virtual Environment)
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip
mkdir -p ~/project/{benchmark,simulator,results}
python3 -m venv ~/project/venv
4. Активиране и инсталиране на библиотеки (в средата)
source ~/project/venv/bin/activate
pip install numpy pandas matplotlib

## Slide 9: Проверка
Преди да пуснем проверката се уверяваме че папката съществува:
mkdir -p ~/project/results/raw
1. Версия на GCC (компилатора)
g++ --version > ~/project/results/raw/gcc_version.txt
2. Версия на Python
python3 --version > ~/project/results/raw/python_version.txt
3. Информация за библиотека NumPy (Виж бележката долу за грешката!)
python3 -m pip show numpy > ~/project/results/raw/numpy_info.txt
4. Версия на Valgrind
valgrind --version > ~/project/results/raw/valgrind_version.txt
5. Версия на Perf (изисква sudo)
sudo perf --version > ~/project/results/raw/perf_version.txt
6. Информация за ядрото (Kernel)
uname -a > ~/project/results/raw/uname.txt
7. Информация за процесора (CPU)
lscpu > ~/project/results/raw/lscpu.txt
8. Информация за паметта (RAM)
cat /proc/meminfo > ~/project/results/raw/meminfo.txt
Команда | Файл с резултат
--------------------------- | -------------------------
gcc --version | results/gcc_version.txt
python3 –versio | results/python_version.txt
lscpu | results/lscpu.txt
valgrind –version | results/valgrind_version.txt
sudo perf --version | results/perf_version.txt

## Slide 10: Архитектура и Реализация на Симулатор за Памет (TLB, Page Table, Cache)
Основни компоненти
TLB (Translation Lookaside Buffer)
  LRU кеш за виртуални страници → физически рамки
Page Table
  Симулира map-ване на виртуални страници
  Управлява page faults и рамките
Cache (Set-Associative, LRU)
  Симулира L1/L2 принцип
  Отчита hits/misses
Поток на обработка (Pipeline)
Всяка заявка преминава през:
TLB Lookup
При miss → Page Table Lookup + Page Fault ако е нужно
Образуване на физически адрес
Cache Access (LRU, set-associative)
Запис на статистика

## Slide 11: Конфигурационни параметри
Настройки, които могат да се променят в симулатора
page_size: 4096 B
tlb_entries: 32 / 64 / 256
num_frames: 1024 / 2048
cache_size: 32 KB / 256 KB / 8 MB
line_size: 64 B
associativity: 1, 2, 4, 8
replacement_policy: LRU
Какво прави?
генерира виртуални адреси
различни stride модели
създава reproducible експерименти

## Slide 12: TLB (LRU) – реализация
class LRUCache:
def __init__(self, capacity):
self.cap = capacity
self.cache = OrderedDict()
def get(self, key):
if key in self.cache:
self.cache.move_to_end(key)
return True, self.cache[key]
return False, None
def put(self, key, val):
if len(self.cache) >= self.cap:
self.cache.popitem(last=False)
self.cache[key] = val

## Slide 13
Симулатор на Йерархия
на Паметта

## Slide 14: Симулатор на Йерархия на Паметта
Този Python код представлява симулатор на ключови компоненти от йерархията на паметта в една операционна система и компютърна архитектура, а именно: Таблица на Страници (Page Table), Кеш с Множествена Асоциативност (Set-Associative Cache) и Буфер за Превод на Адреси (TLB - Translation Lookaside Buffer).
Основната му функция е да симулира достъпа до паметта, базиран на поредица от виртуални адреси (tracefile), и да изчисли свързаните статистически данни като брой попадения/пропуски в TLB, грешки при странициране (Page Faults) и попадения/пропуски в кеша.

## Slide 15: Етап на Изпълнение: Автоматизирано Трасиране на Паметта
Обобщение на Скрипта
Този скрипт е експерименталният контролер на симулацията. Основната му цел е да автоматизира събирането на данни, като стартира симулатора (sim.py) многократно.
Итерация по Сценарии: Използва цикъл, за да обработи всички входни файлове (trace_e*_s*.trace).
Динамично Извличане на Променливи: От името на файла извлича ключовите променливи на експеримента: Размер на Масива (elems) и Стъпка на Достъп (stride).
Контролирани Параметри: Изпълнява симулатора, като поддържа постоянни всички хардуерни настройки (напр. Кеш 32KB, TLB 64 записа).
Резултат: Всички статистически данни от различните комбинации се записват в един общ CSV файл (sim_results.csv), който служи като суров източник на данни за анализа и визуализацията.

## Slide 16
Това е автоматизираното изпълнение на симулацията, при което скриптът обработва последователно всички трасировки, извличайки динамично параметрите Elements и Stride за всеки експеримент. След като всички сценарии са изпълнени, се потвърждава, че резултатите са успешно записани в общия CSV файл за анализ.

## Slide 17
Това е крайният изходен файл на симулацията (sim_results.csv), който събира статистиката от всички експерименти. Всеки ред представлява един уникален сценарий, комбинирайки входните параметри (Stride, Elements) с измерената производителност (Cache Hits, Cache Misses, TLB Hits, Page Faults).

## Slide 18: Графика
Графиката се записва като изображение във файл: results/plots/sim_miss_rate.png

## Slide 19: Резултати от Симулацията: Влияние на Стъпката (Stride) върху Кеша
Експериментът следва строго автоматизирана верига, която гарантира надеждни и възпроизводими резултати:
Генератор на Входни Данни (gen_traces.py): Създава файловете с трасиране, които съдържат последователности от виртуални адреси, дефинирани от конкретни комбинации на Elements и Stride.
Симулатор (sim.py): Изпълнява симулацията на йерархията на паметта (TLB, Page Table, Кеш) за всяка трасировка, записвайки суровата статистика.
Скрипт за Batch Изпълнение (Bash/Shell): Автоматизира многократното стартиране на симулатора, обработвайки всички трасировки и консолидирайки резултатите в един CSV файл.
Скрипт за Визуализация (plot_sim.py): Обработва CSV данните, изчислява Miss Rate и генерира финалната графика.

## Slide 20: Анализ на Таблицата: Влияние на Стъпкат
Тази таблица показва резултатите от симулацията за един фиксиран размер на масива (вероятно 1 MB, съответстващ на elems=131072 при 8-байтов елемент) в зависимост от Стъпката (Stride):
Stride (Стъпка) | Cache Hits | Cache Misses | Miss Rate (%) | Заключение
1 | 917,504 | 131,072 | 12.5% | Отлично: Sequential access (стъпка 1) осигурява висока пространствена локалност, което води до висок брой попадения.
4 | 131,072 | 131,072 | 50.0% | Граница: Miss Rate се удвоява. Достъпът вече не се възползва максимално от заредената кеш линия.
16 | 0 | 65,536 | 100.0% | Провал: При стъпка 16 и по-голяма, Miss Rate достига 100%. Всяко четене е Cache Miss.

## Slide 21: Micro-benchmark: Методология и Инструменти
Цел - Валидиране на симулацията чрез измерване на реалната производителност на хардуера.
C++ Бенчмарк - stride_scan.cpp реализира обхождане на голям масив с променлива стъпка. Целта е да се "счупи" пространствената локалност чрез увеличаване на стъпката.
Инструменти - build-essential & make: За компилиране на C++ кода с високи оптимизации.,
valgrind & linux-tools-generic: Инсталация на Cachegrind и perf за дълбочинен анализ.

## Slide 23: Автоматизация на Реалните Тестове - run_bench.sh: Събиране на Реални Данни
Скрипт - run_bench.sh автоматизира изпълнението на stride_scan за всички комбинации от Размер на Масива (32KB до 4MB) и Стъпка (1 до 1024).
Трите Нива на Анализ -
Скриптът събира данни с три инструмента:
Директно Изпълнение: Измерва Средно Време (Mean Time).
2. perf stat: Използва хардуерни броячи за измерване на реални cache-misses.
3. Valgrind (Cachegrind): Софтуерно симулира кеша за прецизен брой пропуски.

## Slide 25: Makefile & run_bench.sh: Автоматизация на Анализа
Този код компилира C++ бенчмарка с максимални оптимизации (Makefile) и след това автоматизира цялостното събиране на данни от реалния хардуер (run_bench.sh).
Makefile: Гарантира, че C++ програмата се компилира с флагове като -O2 и -march=native, за да се измери реалната хардуерна производителност (без да се губи време в неефективни инструкции).
run_bench.sh: Изпълнява бенчмарка многократно (за 24 комбинации от Elements и Stride) и събира резултати от три независими източника за валидация:
  Реално Време (за латенцията).
  perf stat (за хардуерни cache-misses от процесора).
  Cachegrind (за прецизен брой пропуски в кеша, който служи за директно сравнение със симулатора).

## Slide 26: Инструменти за Анализ и Визуализация
Инсталация на Зависимости
Цел: Осигуряване на необходимите инструменти за обработка на суровите данни (sim_results.csv) и генериране на графики.
Команда: sudo apt install -y python3-pandas python3-matplotlib
Библиотеки:
  pandas: Използва се за четене и обработка на табличните данни от CSV файла, както и за изчисляване на метрики като Cache Miss Rate.
  matplotlib: Използва се за генериране на финалната графика (sim_miss_rate.png), която визуализира зависимостта между Stride и Miss Rate.

## Slide 27: Изпълнение на Micro-benchmark Тестовете
1. Действие: Провеждане на Реални Измервания
Заглавие: run_bench.sh: Изпълнение на Micro-benchmark
Команда: ./run_bench.sh
Процес: Скриптът автоматично стартира C++ бенчмарка (./stride_scan) за 24 уникални комбинации от параметри:
  Elements (Размер на масива): 4 различни размера (32768 до 4194304).
  Stride (Стъпка): 6 различни стойности (1, 4, 16, 64, 256, 1024).
Логване: Всяко съобщение >>> RUNNING: Elements=... Stride=... показва, че скриптът започва нов експеримент, като изпълнява бенчмарка три пъти (за Mean Time, perf, и Cachegrind) и записва резултатите в лог файлове.
2. Резултат и Значение
Доказателство: Снимката е визуално доказателство за успешното автоматизирано събиране на данни от реалния хардуер.
Връзка: Тези тестове генерират реалното време за изпълнение (mean_time) и Miss Rate от Cachegrind, които ще бъдат използвани във финалния етап за валидиране на Python симулатора (sim.py).

## Slide 28: Финализиране на Симулацията (Batch Execution)
1. Действие на Скрипта
Успешно Завършване на Симулационния Цикъл
Команда: Този лог е част от изпълнението на Batch Execution скрипта.
Процес: Скриптът преминава през всички файлове с трасиране (trace_e*_s*.trace) и извежда:
  Обработен: Elements=... Stride=...: Потвърждава, че симулаторът (sim.py) е бил успешно извикан и е генерирал статистика за конкретната комбинация.
Финално Съобщение: Завършва със съобщението: Готово! Резултатите са записани.
2. Значение за Презентацията
Тази снимка е доказателство за изпълнението от експерименталната верига:
Данни: Успешното завършване означава, че файлът results/raw/sim_results.csv вече е напълно попълнен с данни за всички 24 (или повече) експериментални сценария.
Следваща Стъпка: Тези данни са необходимият вход за следващата стъпка: визуализацията (python3 tools/plot_sim.py), която генерира графиката за Cache Miss Rate.

## Slide 29: езултати от Симулацията (Cache Miss Rate)
Stride (Стъпка) | Cache Hits | Cache Misses | Total Accesses | Miss Rate (%)
1 | 917,504 | 131,072 | 1,048,576 | 12.5%
4 | 131,072 | 131,072 | 262,144 | 50.0%
16 | 0 | 65,536 | 65,536 | 100.0%
64 | 0 | 16,384 | 16,384 | 100.0%
1024 | 0 | 1,024 | 1,024 | 100.0%
Тези резултати ясно демонстрират ефекта на пространствената локалност (Spatial Locality):
Stride 1 (Отлично): Miss Rate е само 12.5%. Това се дължи на факта, че при последователен достъп, всеки Miss зарежда цяла кеш линия
(64 байта), която съдържа следващите 15 елемента (int е 4 байта, $64/4=16$ елемента).
Stride 16 и по-голям (Провал): Miss Rate скача до 100.0%. Причината е, че:
  Стъпката (16 $\times$ 4 байта = 64 байта) е равна на размера на кеш линията (64 байта).
  Следващият достъп попада точно в началото на нова, незаредена кеш линия.
  Кеш линията, заредена при предишния Miss, никога не се използва повторно, което води до максимален брой пропуски.

## Slide 30: Ключови Изводи и Валидация
Елемент | Извод | Доказателство
1. Валидация на Модела | Симулаторът е точен: Miss Rate, изчислен от Python модела, има отлично съответствие с Miss Rate, измерен от Cachegrind. | Miss Rate (Sim vs. Cachegrind): 100% при Stride 16.
2. Архитектурен Параметър | Размерът на кеш линията е 64 байта. Експериментът Stride Scan директно го разкрива. | Точка на Пречупване: При Stride 16(16 * 4 байта = 64байта), Miss Rate скача рязко до 100%.
3. Връзката с Производителността | Локалността е най-важна: Miss Rate пряко корелира с латентността на достъпа и реалното време за изпълнение (Mean Time). | Увеличаване на Stride води до рязка загуба на скорост поради необходимостта от достъп до по-бавната RAM.

## Slide 31: Заключение и Практическа Полза
Основно Послание
Концепциите за пространствена и времева локалност имат реално и измеримо въздействие върху производителността.
Ограничения на Симулатора
Симулаторът точно моделира Miss/Hit статистиките, но е опростен и не може да предскаже абсолютната латентност на ниво милисекунди (поради липса на многостепенен кеш, prefetchers и OS jitter).
Практически Приложения
Програмистите трябва винаги да оптимизират за пространствена локалност (последователен достъп до паметта), за да избегнат скъпите пропуски в кеша.
Дори семпълни симулации и микро-бенчмаркове могат да разкрият ключови архитектурни детайли на хардуера (напр. Cache Line Size).

## Slide 32: Благодаря
Изготвил: Стефан Петков Петков – 121223068
Група 43б КСИ